| Код ошибки | Ошибка |
| --- | --- |
| ЕО:ОО | Нарушена связь внутренний блок-ПДУ |
| Е1:ОО | Нарушена связь внутренний блок- внешний блок |
| Е2:ОО | Обрыв датчика комнатной температуры |
| Е3:ОО | Закорочен датчик комнатной температуры |
| Е4:ОО | Обрыв датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
| Е5:ОО | Закорочен датчик температуры теплообменника внутреннего блока |
| Е6:ОО | Обрыв датчика температуры теплообменника наружного блока |
| Е7:ОО | Закорочен датчика температуры теплообменника наружного блока |
| Е9:ОО | Сработал поплавковый выключатель |
| ЕА:ОО | Обрыв датчика температуры наружного блока |
| Еb:ОО | Закорочен датчик температуры наружного блока |
| ЕС:ОО | Обрыв датчика температуры разрядной трубки наружного блока |
| Еd:ОО | Датчик температуры разрядной трубки наружного закорочен |
| ЕЕ:ОО | Высокое давление не в норме |
| ЕF:ОО | Температура разрядной трубки не в норме |