| Код ошибки | Ошибка | Код ошибки | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| Е-1 | Высокое давление нагнетания компрессора | F-О | Неисправность датчика температуры воздуха внутри помещения |
| Е-2 | Обмерзание теплообменника внутреннего блока | F-1 | Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
| Е-3 | Низкое давление нагнетания компрессора | F-2 | Неисправность датчика температуры на теплообменнике наружного блока |
| Е-4 | Высокая температура нагнетающего трубопровода | F-3 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха в наружном блоке |
| Е-5 | Сработало токовое реле компрессора | F-4 | Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора |
| Е-6 | Неисправность коммутации |  |  |
| Е-8 | Сработала защита от перегрузок эл . двигателя внутреннего блока |  |  |

Канального типа производительностью от 5 до 12кВТ

Канального типа производительностью от 16 до 45 кВТ

| Код ошибки | Ошибка |
| --- | --- |
| Е-1 | Высокое давление нагнетания компрессора |
| Е-2 | Обмерзание теплообменника внутреннего блока |
| Е-3 | Низкое давление нагнетания компрессора |
| Е-4 | Высокая температура нагнетающего трубопровода |
| Е-5 | Сработало токовое реле компрессора |
| Е-6 | Неисправность коммутации |
| Е-8 | Сработала защита от перегрузок эл.двигателя внутреннего блока |
| F-О | Неисправность датчика температуры воздуха внутри помещения |
| F-1 | Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
| F-2 | Неисправность датчика температуры на теплообменнике наружного блока |
| F-3 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха в наружном блоке |
| F-4 | Неисправность датчика температуры воздуха нагнетаемого в помещении |

Колонного типа

| Код ошибки | Ошибка |
| --- | --- |
| Е-1 | Высокое давление нагнетания |
| Е-2 | Низкое давление нагнетания, Обмерзание теплообменника внутреннего блока |
| Е-3 | Неисправность в цепи управления |
| Е-4 | Неисправность датчика, обрыв провода, отсутствие контакта |
| Е-5 | Низкое напряжение питания, Сработало токовое реле. |

Напольно–потолочного типа производительностью до 12 кВТ

| Код ошибки | Ошибка |
| --- | --- |
| Е-1 | Сработала защита по высокому давлению компрессора |
| Е-2 | Обмерзание теплообменника внутреннего блока |
| Е-3 | Сработала защита по низкому давлению компрессора |
| Е-4 | Сработала защита по высокой температуре на трубке нагнетания |
| Е-5 | Сработала защита по низкому напряжению |

Индикация блока кассетного типа

| Мигает красная лампа. Индикации работы | Включился режим разморозки наружного блока |
| --- | --- |
|  | Сработала функция исключения подачи холодного воздуха в режиме нагрева |
|  | Переполнение камеры дренажной помпы |
| Мигает жёлтая лампа таймера | Сработала защита по высокому давлению |
|  | Сработала защита по низкому давлению |
|  | Сработала защита от низкого напряжения |
|  | Сработала защита по высокой температуре нагнетания |